## Slide 1: Підготовка та проведення демонстраційної лабораторної роботи «Вимірювання вольт-амперних характеристик з використанням мікроконтролерної плати Arduino»
ІЛАМАНОВ Шатлик
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
д. ф. - м. н., професор
Оліх Олег Ярославович

## Slide 2
Типові ВАХ резистора (а) та діода (б)

## Slide 3
Загальна схема вимірювання вольт-амперних характеристик
1 – досліджуваний елемент (device under testing, DUT);
2 – регульоване джерело живлення;
3 – амперметр;
4 - вольтметр

## Slide 4
МСР 4725
ЦАП , 12 біт
Напруга живлення: від 2,7 до 5,5 В
Споживаний струм: до 50 мА
Можливий крок зміни напруги: ~ 1,2 мВ Максимальний вихідний струм: 25 мА
Робочий температурний діапазон: від -40С до 125С

## Slide 5
INA226
АЦП , 16 біт
Напруга живлення: від 2,7 до 5,5 В
Споживаний струм: до 420 мкА
Час конвергенції: 140 мкс – 8,2 мс
Вимірювана напруга:
діапазон: 0 - 36 В
роздільна здатність: 1,25 мВ
Вимірюваний струм:
діапазон: -81,9 мВ / Rsh до 81,9 мВ / Rsh роздільна здатність: 2,5 мкВ / Rsh
Робочий температурний діапазон: від -40С до 125С

## Slide 6
Схема лабораторної роботи
Керуючий елемент
Arduino Uno

## Slide 8
результати тестових вимірювань
R1 | R2
номінал (10%) | 
9,1 кОм | 5,6 кОм
розрахунок за нахилом ВАХ | 
8,85 кОм | 5,67 кОм
контрольне вимірювання (Keitley DMM6500 ) | 
9,07 кОм | 5,68 кОм

## Slide 9
Висновки
1. Розроблена методика проведення лабораторної роботи, спрямованої на вимірювання вольт-амперних характеристик з використанням мікроконтролерної плати Arduino. Проведено підбір необхідних елементів, а саме визначено доцільність використання цифро-аналогового перетворювача MCP4725 та монітору INA226.
2. Підготовлена програма для мікроконтролера та виготовлено прототип лабораторної роботи.
3. Створено опис роботи та проведено тестування обладнання.
9